## Slide 1: 化学工业流程专题（三）
主讲人：吴淑花 学 学 科：化学（人教版） 年
校：北京市第八十中学 级：高二下学期

## Slide 2: 高中化学
学习目标
通过工业制硫酸案例分析，认识在完成工业制备 时所需考虑的核心问题，建构工业制备的基本思路，体会化 学反应原理在实际生产生活中的价值和意义，发展 “绿色 化学”的理念，并能综合考虑实际问题；
通过经典考题分析，提升获取信息、整合知识和 解决问题的能力，总结工艺流程题的基本框架和应对策略。

## Slide 3: 高中化学
原料
产品
核心反应
核心问题：
分离提纯
原料选取
核心反应
分离提纯
绿色经济
流程设计
条件的 选择和控制

## Slide 4: 高中化学 三、化学工业的流程设计
案例二：工业制硫酸
硫酸是一种重要的基础化工原料，可用于制造化肥、药物、炸 药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼等 工业，是年消耗量最大的一种酸。
公元8世纪，阿拉伯人通过干馏硫酸亚铁晶体得到一种腐蚀性的 液体，被称为“绿矾油”，即为硫酸。
2FeSO4 == Fe2O3+SO2↑+SO3 ↑ SO3 +H2O ==H2SO4

## Slide 5: 高中化学
案例二：工业制硫酸
硫酸工业的发展史：
“硝化法”、“铅室法”、“接触法”制硫酸。 1874年，中国最早的铅室法装置在天津建成；
1934年，中国第一座接触法装置在河南建成；
1951年，中国研制成功钒触媒用于硫酸制备；
1956年，中国成功地开发硫铁矿沸腾焙烧技术；
1966年，中国建成两次转化装置。

## Slide 6: 高中化学
三、化学工业的流程设计
案例二：工业制硫酸
1. 原料的选取
问题讨论：
（1）你将选取什么原料、如何转化 完成硫酸的制备呢？
矿藏丰富，价廉易得； 转化简练，条件温和。

## Slide 7: 高中化学
案例二：工业制硫酸
2. 接触法制硫酸的核心反应
（1）4FeS2(s)+11O2(g) 2Fe2O3(s)+8SO2 (g) ΔH＝－853 kJ/mol
（2）2SO2(g)+O2(g) 2SO3 (g) ΔH＝－98.3 kJ/mol
（3）SO3(g)+H2O (l) H2SO4(l) ΔH＝－130.3 kJ/mol
450 ℃左右、钒触媒（五氧化二钒）

## Slide 8: 高中化学
3. 接触法制硫酸的简单流程

## Slide 9: 高中化学
问题讨论：
（2）焙烧黄铁矿在沸腾炉中进行，其中矿石要粉碎， 空气从炉底鼓入，在反应过程中，炉中的粉末状固体呈 红热状态就像沸腾的液体一样。
空气从炉底鼓入的意义是什么？矿石与空气接触更充分 为什么要预先将矿石粉碎？
增大矿石和空气的接触面积，使反应更快、更充分。
所得矿渣的主要成分是什么？是否有利用价值？
案例二：工业制硫酸
原料的预处理
Fe2O3
可用于炼铁
沸腾炉

## Slide 10: 高中化学
沸腾炉
接触室
案例二：工业制硫酸
钒触媒
问题讨论：
（3）进入接触室前，要对炉气进行除尘、 洗涤、干燥处理，你推测其目的是什么？
除去矿尘，洗去砷、硒等的化合物， 防止催化剂中毒；
除去水蒸气，降低对设备的损害。

## Slide 11: 高中化学
为什么没有去除氮气？为什么要控制氧气的含量比SO2大？
案例二：工业制硫酸
问题探讨：
（4）进入接触室的气体成分及含量（体积分数）通常为：
降低成本
SO2 | O2 | N2
7% | 11% | 82%
提高SO2的转化率

## Slide 12: 高中化学
压强：
温度：
浓度：
常压
450 ℃左右
O2的含量比SO2多
催化剂： 钒触媒（五氧化二钒）
4. 接触室内反应条件的选择
2SO2(g)+O2(g) 2SO3 (g) ΔH＝－98.3 kJ/mol

## Slide 13: 高中化学
接触室采用了上下两层催 化剂，中部安装热交换器。
气体
“二进二出”
案例二：工业制硫酸
450 ℃左右
问题探讨：
（5）依据接触室的构造，如 何理解进入接触室和从接 触室流出的气体成分和温 度的差别？

## Slide 14: 高中化学
案例二：工业制硫酸
吸收塔
问题探讨：
吸收塔中用98.3%的浓硫酸吸收SO3气 体，而不用水吸收原因是什么？
用水吸收SO3易形成硫酸的酸雾，影响吸收效率， 98.3%的浓硫酸沸点较高且吸收率比较理想。
吸收塔中气体和浓硫酸逆流接触，塔中 装有大量的耐酸瓷环，其作用分别是什么？
气体与浓硫酸逆流接触，瓷环的存在增大SO3与浓硫酸 的接触面积，均使吸收更充分提高吸收率。

## Slide 15: 高中化学
问题探讨：
（8）从吸收塔排出的尾气成分有哪些？ 如何进行尾气处理？
5. 尾气处理
N2 O2 SO2
SO2＋NH3·H2O=NH4HSO3
绿色经济
SO2＋2NH3·H2O=(NH4)2SO3＋H2O
（9）工业上常将吸收尾气后的所得溶液中加 入硫酸处理，你认为该处理的意义是什么？
(NH4)2SO3＋H2SO4=(NH4)2SO4＋H2O＋SO2 ↑
做肥料 循环利用

## Slide 16: 高中化学
FeS2
SO2
SO3
H2SO4
接触法制硫酸的工业流程
空气
沸腾炉
空气
接触室
98.3%H2SO4
吸收塔
原料
产品
核心反应
原料的预处理
条件的选择 浓度的控制 气体的净化
矿石与空气逆流接触 冷热气体逆流热交换 浓硫酸与气体逆流吸收
炉渣、尾气、热量的 处理和利用

## Slide 17: 工业流程的基本框架
高中化学
原料
核心反应
产品
原料的处 理和净化
产品的分 离和提纯
排放物的 无害化处理
绿色化学理念
物质的循环利用 控制反应条件

## Slide 18: 高中化学
已知：
磷精矿主要成分为Ca5(PO4)3(OH)，还含Ca5(PO4)3F和有机碳等。 溶解度：Ca5(PO4)3(OH)<CaSO4·0.5H2O
原料
产品
经典试题分析
（2018北京高考） 磷精矿湿法制备磷酸的一种工艺流程如下：

## Slide 19: 高中化学
5 4 3
Ca (PO ) (OH)
Ca5(PO4)3F
有机碳
H3PO4
2Ca5(PO4)3(OH)+3H2O+10H2SO4
△ 10CaSO ·0.5H O+6H PO
4 2 3 4
Ca5(PO4)3F ？
2Ca5(PO4)3F+10H2SO4+5H2O △ 10CaSO4·0.5H2O+6H3PO4+2HF↑
H PO
3 4
H SO
2 4
碳
4
有机 CaSO 少
原料
产品
核心反应
提高反应速率
CaSO4微溶
4
SO 2−残留
BaCO3

## Slide 20
高中化学
原料的处理
Ca5(PO4)3(OH)
Ca5(PO4)3F
有机碳
原料
产品
控制反应条件
核心反应
产品的提纯

## Slide 21: 工业流程的基本框架
高中化学
原料
核心反应
产品
原料的处 理和净化
产品的分 离和提纯
排放物的 无害化处理
绿色化学理念
物质的循环利用 控制反应条件

## Slide 22
高中化学
谢谢同学们的收看！ 祝同学们学业进步！